ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГражданПромПроект»

Комплексная оценка территории с разработкой

проекта планировки и проекта межевания в селе Родниковка

сельского поселения Миякинский сельсовет

муниципального района Миякинский район

Республики Башкортостан

051-2016 – ПП, ПМ

г. Уфа – 2016 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГражданПромПроект»

Комплексная оценка территории с разработкой

проекта планировки и проекта межевания в селе Родниковка

сельского поселения Миякинский сельсовет

муниципального района Миякинский район

Республики Башкортостан

Том  – ПП, ПМ

Директор                                                                            Даукаев Р.А.

Главный архитектор проекта                                        Валиуллина Д.Н.

г. Уфа – 2016 г.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 051-2016-ПП, ПМ | Проект планировки и проект межевания | ПП, ПМ |
|  | 051-2016-ПП, ПМ ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
|  | 051-2016-ПП, ПМ | Графическая часть |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 051-2016-ПП, ПМ | Общая пояснительная записка |  |
| 051-2016-СП | Состав проекта |  |
| 051-2016-СТ | Содержание тома |  |
| 051-2016-АК | Авторский коллектив |  |
| Глава 1 | 1. Общая часть |  |
|  | 1.1 Основание для разработки проекта |  |
|  | 1.2 Исходные данные для проектирования |  |
|  | 1.3 Характеристики участка |  |
|  | 1.3.1 Планировочная зона |  |
|  | 1.3.2 Территориальные зоны |  |
|  | 1.3.3 Ориентировочная площадь |  |
|  | 1.4 Природные условия |  |
|  | 1.4.1 Характеристика климата |  |
|  | 1.4.2 Рельеф и геологическое строение |  |
|  | 1.4.3 Гидрогеологические условия |  |
|  | 1.4.4 Физико-химические свойства грунтов |  |
|  | 1.4.5 Инженерно-геологические условия |  |
|  | 1.5 Современное использование территории |  |
|  | 1.6 Планировочные ограничения |  |
|  | 1.6.1 Зоны особого регулирования градостроитель- |  |
|  | ной деятельности |  |
|  | 1.6.2 Архитектурно-исторический регламент |  |
|  | 1.6.3 Экологический регламент |  |
|  | 1.7 Параметры планируемого строительства |  |
|  | 1.7.1 Архитектурно-планировочные решения |  |
|  | 1.7.2 Жилищное строительство. Население |  |
|  | 1.7.3 Социальное и культурно-бытовое строитель- |  |
|  | ство |  |
|  | 1.7.4 Улично-дорожная сеть и транспорт |  |
|  | 1.7.5 Обеспечение условий жизнедеятельности |  |
|  | маломобильных групп населения |  |
|  | 1.8 Технико-экономические показатели |  |
| Глава 2 | 2.Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | 2.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные |  |
|  | полосы |  |
|  | 2.3 Охрана земель |  |
|  | 2.4 Загрязнение окружающей среды пылью и |  |
|  | выбросами в атмосферу |  |
|  | 2.5 Шумовое воздействие |  |
| Глава 3 | 3 Вертикальная планировка и инженерная |  |
|  | подготовка территории |  |
|  | 3.1 Схема планировочной организации |  |
|  | земельного участка |  |
|  | 3.1.1 Общие сведения об улично-дорожной сети |  |
|  | 3.1.2 План улично-дорожной сети |  |
|  | 3.1.3 Ландшафт и озеленение. Благоустройство |  |
|  | 3.1.4 Инженерная защита от грунтовых и |  |
|  | поверхностных вод |  |
|  | 3.1.5 Инженерные сети |  |
| Глава 4 | 4 Инженерные сети |  |
|  | 4.1 Сети водоснабжения и водоотведения |  |
|  | 4.2 Электроснабжение |  |
|  | 4.3 Телефонизация, цифровое телевидение и |  |
|  | высокоскоростной доступ в Интернет |  |
|  | 4.4 Газоснабжение |  |
| Глава 5 | 5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций |  |
|  | Природного и техногенного характера, проведе- |  |
|  | ние мероприятий по гражданской обороне и |  |
|  | обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | 5.1 Описание системы обеспечения пожарной |  |
|  | безопасности проектируемого объекта |  |
|  | 5.2 Обоснование противопожарных расстояний |  |
|  | между зданиями, сооружениями и наружными |  |
|  | установками обеспечивающих пожарную |  |
|  | безопасность объектов строительства |  |
|  | 5.3 Описание и обоснование проектных решений |  |
|  | по наружному противопожарному водоснабжению |  |
|  | 5.4 Перечень мероприятий, обеспечивающих |  |
|  | безопасность подразделений пожарной охраны |  |
|  | при ликвидации пожара |  |
|  | 5.5 Описание и обоснование принятых |  |
|  | конструктивных и объемно-планировочных |  |
|  | решений, степени огнестойкости и класса |  |
|  | конструктивной опасности строительных |  |
|  | конструкций |  |
|  | 5.6 Описание и обоснование проектных решений |  |
|  | по обеспечению безопасности людей при |  |
|  | Возникновении пожара |  |
|  | 5.7 Описание и обоснование проектных решений |  |
|  | по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | проектируемого объекта |  |
|  | Исходные данные |  |
|  | Муниципальный контракт |  |
|  | Техническое задание |  |

Список авторского коллектива

Главный архитектор проекта                                            Валиуллина Д.Н.

Архитекторы                                                                       Максютова И.Р.

Наконечная С.В.

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                             Валиуллина Д.Н.

подпись               дата                          Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ООО «Гражданпромпроект»

1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для  разработки проекта

1.2. Исходные данные для проектирования

1.3. Характеристики участка

1.4  Природные условия

1.5. Современное использование территории

1.6. Планировочные ограничения

1.7. Параметры планируемого строительства

1.8. Технико-экономические показатели

Документ территориального планирования «Комплексная оценка территории с разработкой проекта планировки и проекта межевания в селе Родниковка сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» разработан ООО «Гражданпромпроект» по заказу Администрации сельского поселения Миякинский район Республики Башкортостан, с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для индивидуального жилищного строительства. Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 5 от 26.09.2016 г.  и техническим заданием на разработку проектной документации по планировке территории.

Проект планировки территории разработан с учётом:

- Градостроительной документации «Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», утвержденной решением Совета №3725 от 26.02.2016 г.

- Генерального плана сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», разработанного ООО «Сельпроект» в 2012 году.

- Правил землепользования и застройки с. Родниковка, с. Ерлыково, д. Четырбаш, д. Никольское, д. Кызыл-Чишма, д. Курманайбаш, д. Крыкнарат сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район  РБ № 285 от 14.11.2014 г.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Правил землепользования и застройки с. Родниковка, с. Ерлыково, д. Четырбаш, д. Никольское, д. Кызыл-Чишма, д. Курманайбаш, д. Крыкнарат сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район  РБ № 285 от 14.11.2014 г.

- Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан

- Генерального плана сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», разработанного ООО «Сельпроект» в 2012 году.

- Нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области планировки территории

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

-СНиП 2.07.01.-89*(2004) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования  «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан № 153 от 13.05.2009 г.

1.1. Основание для  разработки проекта

-  Статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- Постановление Администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан от 01.08.2016 г. №309/1 «О разработке проекта планировки и проекта межевания в селе Родниковка сельского поселения  Миякинский район Республики Башкортостан».

1.2. Исходные данные для проектирования

ТУ на инженерное обеспечение проектируемых зданий, выданные эксплуатирующими  организациями:

- Письмо ОАО «Газпром Газораспределение Уфа» № ГРО/28-2-13401 от 29.11.16 г.;

- Технические условия №19 ООО «Мияки-Коммунальный Сервис» №120 от 01.12.2016 г.;

- Письмо ООО «Башкирэнерго» №БЭС/2.3-3785 от 02.12.2016 г.

Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки документа территориального планирования «Комплексная оценка территории с разработкой проекта планировки и проекта межевания в селе Родниковка сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан». Выполнен на основании договора №10 от 27.09.2016 г.ООО «СпецСнабСбыт» 2016г.;

Топографическая съемка проектируемой территории с. Родниковка Республики Башкортостан М 1:500. Выполнена ООО «СпецСнабСбыт» в 2016г.

1.3.Характеристики участка

1.3.1.Планировочная зона

1.3.2.Территориальные зоны

1.3.3.Ориентировочная площадь

Проектируемая территория расположена в центральной части МР Миякинский район Республики Башкортостан, в 4 км к югу от с. Киргиз-Мияки, в юго-западной части с. Родниковка.

1.3.1.Планировочная зона: Проектируемый квартал с. Родниковка.

1.3.2.Территориальные зоны

Согласно Правил землепользования и застройки с. Родниковка, с. Ерлыково, д. Четырбаш, д. Никольское, д. Кызыл-Чишма, д. Курманайбаш, д. Крыкнарат сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район  РБ № 285 от 14.11.2014 г. зона «Ж-1» выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов низкой плотности застройки.

Зона «ОД-1» выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства для формирования местных (локальных) центров для жилой застройки, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Зона «Т-1» выделена для обеспечения правовых условий использования территорий улично-дорожной сети.

Зона «Р-1» выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением.

1.3.3.Ориентировочная площадь: 15,0 га.

1.4.Природные условия

1.4.1.Характеристика климата

1.4.2.Рельеф и геологическое строение

1.4.3.Гидрогеологические условия

1.4.1. Характеристика климата

Сельское поселение Миякинский сельсовет по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района – умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерной особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм всех метеоэлементов: температуры, влажности воздуха, атмосферных осадков, давления, ветров, облачности и т.д. Климат характеризуется следующими основными данными: среднегодовое количество осадков 365-428 мм, максимальная скорость ветра 7,0 м/с, продолжительность туманов за год 54,8 часа.

Погода зимой характеризуется сильными устойчивыми морозами и метелями (5-14 дней в месяц), средняя многолетняя температура зимой 15-20°С (минимальная 40°С),. Нормативная глубина промерзания почвы-1,8 м. Наиболее неблагоприятными погодными условиями являются сильные морозы и снежные заносы

Весна (апрель-май) прохладная, короткая, снежный покров сходит к середине апреля, к концу мая устанавливается теплая, ясная погода.

Лето (июнь-август) теплое, осадки неустойчивые, выпадают в виде ливневых и моросящих дождей (10-14 дней с осадками в месяц, в том числе 4-11 дней с грозой).

Продолжительность зимы от 158 до 166 дней, весны от 51 до 58 дней, лета от 84 до 97 дней, осени от 64 до 68 дней.

Преобладает южное и юго-западное направление ветров.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1.Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -42

обеспеченностью 0,92 -40

2.Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -38

обеспеченностью 0,92 -35

3.Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -22ºС

4.Абсолютная минимальная температура воздуха -45ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,9ºС

6.Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 160/-9,4

<8 208/-6,3

<10 223/-5,3

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79%

8.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 74%

9.Количество осадков за ноябрь-март 121мм

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 13/17

СВ 2/5

В 2/3

ЮВ 11/9

Ю 44/31

ЮЗ 18/16

З 6/11

СЗ 5/8

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с

С 4,8

СВ 4,1

В 6,5

ЮВ 5,2

Ю 4,9

ЮЗ 6,1

З 4,3

СЗ 5,0

12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 152см

раз в 50 лет 207см

Климатические параметры теплого периода года

1.Барометрическое давление 1003,5гПа

2.Температура воздуха, ºС

обеспеченностью 0,99 +28,4

обеспеченностью 0,98 +26,8

обеспеченностью 0,96 +24,9

обеспеченностью 0,95 +24,2

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +27,5ºС

4.Абсолютная максимальная температура воздуха +40ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 68%

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 53%

8.Количество осадков за апрель-октябрь 299мм

9.Суточный максимум осадков 48мм

10.Средняя продолжительность охладительного периода 57 день

11.Средняя температура охладительного периода 19,3ºС

12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0 м/с

13.Среднее число дней с росой за год 60.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

Таблица 1

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | -14,2 | -13,6 | -6,7 | 5,0 | 13,6 | 18,4 | 20,0 | 17,6 | 11,6 | 3,7 | -4,7 | -11,0 | 3,3 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Таблица 2

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

Территория СП Миякинский сельсовет в геоморфологическом отношении относится к Бугульминско-Белебеевской возвышенности и к Общему сырту Русской равнины. Характеризуется сильной расчлененностью овражно-балочной сети. Склоны пологие, в большинстве случаев покатые, задернованные, лишь небольшие плеши с сильно изреженной растительностью наблюдаются на террасовых участках.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 291,0 м до 297,8 м. Имеются незначительные заболоченные участки.

# На территории Республики Башкортостан распространены различные по составу, происхождению, метаморфизма породы от верхнего протерозоя до кайнозоя.

# Структурно-тектонический район Юго-Восточный склон Русской платформы охватывает западную платформенную часть республики, в пределах которой располагается рассматриваемый район. Здесь распространены осадочные породы палеозоя — девонские, каменноугольные и пермские. Общая мощность палеозойских отложений составляет 3000-3500м. В литологическом отношении наибольшее развитие имеют карбонатные и терригенные отложения. К отложениям девона и карбона приурочены промышленные скопления нефти.

Естественным основанием фундаментов являются светло- коричневые суглинки, которые по степени просадочности относятся ко 2 категории.

Допускаемое напряжение 1,8кг/см2. Берега рек и ручьев – пылеватые суглинки с песками.

1.4.3.Гидрогеологические условия

По территории Миякинского сельского совета протекают следующие реки:

- р. Киргиз-Мияки, её притоки – р. Чишма, р. Булат, р. Баллыелга, р. Сарафанка, р. Ташишмя. р. Курманай – приток р. Уязы.

На территории района имеется сотни прудов для хозяйственных нужд.

Болота, подлежащие сохранению в естественном состоянии (Согласно Приложению №4 к Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 3 июня 1989 года №134): Серям, Хади-Сам, Баязитово – I, II, III, Сябра – I, II.

На проектируемой территории реки, пруды, болота отсутствуют.

Территория Миякинского района находится в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Подземные воды содержаться почти во всех стратиграфических горизонтах от протерозойского до четвертичного возраста. Для целей водоснабжения часто используются воды 12-ти водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах артезианских бассейнов основными являются горизонты в четвертичных (аллювиальных) и пермских (карбонатных и терригенных-карбонатных) образованиях.

1.5. Современное использование территории

В настоящее время на проектируемой территории участки для индивидуального жилищного строительства отсутствуют. По западной стороне, проектируемая территория ограничена лесным массивом. Централизованные системы водоснабжения и канализации, электрификации и газопровод отсутствуют. В северной части участка размещена водонапорная башня.

1.6. Планировочные ограничения

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент

1.6.3. Экологический регламент

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.

1.6.3. Экологический регламент: нет.

1.7. Параметры планируемого строительства

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

1.7.2. Жилищное строительство. Население

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

1.7.6. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

Структура улично-дорожной сети и красные линии разработаны в соответствии с генеральным планом и с учетом существующего положения.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции планируемой территории состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания  жителей на проектируемой и близлежащей территории.

Задачи  разрабатываемого проекта планировки:

1.Определение параметров планировочной структуры территории;

2.Определение границ зон  существующего и планируемого размещения  объектов и  коммуникаций инженерной инфраструктуры;

3.Определение  плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений  по размещению объектов различного назначения и  транспортных узлов;

4.Определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

5.Установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории;

6.Определение территорий общего пользования;

7.Уточнение  границ территориальных зон «Градостроительного регламента».

8.    Уточнение  транспортных связей  между кварталами.

В разработку проекта планировки входят территории жилой зоны, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение улиц.

Ориентировочное местоположение общественных зданий и сооружений определено в соответствии с ранее разработанным генеральным планом сельского поселения Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция   проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

-природные и инженерно-геологические условия, в том числе наличие лесных массивов;

-сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

-функциональное зонирование территории;

-очередности освоения территории;

-наличие существующих земельных участков.

При рассмотрении этих факторов определена функциональная зона проектируемой территории: жилая зона «Ж-1» – выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов низкой плотности застройки.

Зона «ОД-1» выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства для формирования местных (локальных) центров городских районов, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Зона «Т-1» выделена для обеспечения правовых условий использования территорий улично-дорожной сети.

Зона «Р-1» выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением.

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения – линейные объекты.

Красные линии проектом планировки и проектом межевания территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Красные линии разработаны для новых внутриквартальных улиц.

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий установлен Правилами землепользования и застройки сельского поселения Миякинский сельсовет МР Миякинский район Республики Башкортостан.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельных участках следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

1.7.2. Жилищное строительство.

Проектом предлагается застройка территории в соответствии требованиям градостроительного регламента к зоне Ж-1. Во всех кварталах предлагается разместить малоэтажную застройку индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 1000м2 до 1500м2 , этажностью - 1-3 этажей. Тип застройки определен из расселения населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах средней общей площадью 100 кв.м на один дом.

Всего на расчётный срок предлагается построить 5,40 тыс.м2 общей площади жилых домов (56 домов).

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 30,0 м2/чел.

Общая численность населения на проектируемой территории на расчетный срок составит 200 человек.

На свободной территории предлагается разместить малоэтажную застройку индивидуальными жилыми домами. На неблагоприятной для застройки территории (небольшие овражные явления) предусмотрены проезды с насыпью до проектных отметок.

Таблица 3 Объемы жилищного строительства

| Номер участка по проекту планировки | Территория, га | Общая площадь жилого фонда, тыс.кв.м. | Количество участков, шт. | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые участки | 15,0 | 5,4 | 56 | 200 |
| Итого | 15,0 | 5,4 | 56 | 200 |

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания районного значения произведён в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* на расчётную численность населения всего проектируемого жилого района -200 чел.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведён по республиканским нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», и составляет 33 места на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях и 144 места на 1000 человек в общеобразовательных школах.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения произведён в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* на расчётную численность планировочной структуры с учётом радиусов пешеходной и транспортной доступности. Расчёты сведены в таблицу №6. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Таблица 4 Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания районного значения

| Наименование | Ед.изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 200 чел. | Принято проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 7 | Сущ. в с. Родниковка |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 29 | Сущ. в с. Родниковка |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 16 | Сущ. в с. Родниковка |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 46 | Сущ. в с. Родниковка |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 12 | Сущ. в с. Родниковка |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 1,2 /1 | Сущ. в с. Родниковка |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 60 | Проект.магазин 60 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 8 | При проект. Маг.8 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | - | Сущ. в с. Родниковка |
| Отделение банка | объект | 0,5 | - | Сущ. в с. Родниковка |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 1 | Сущ. в с. Родниковка |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | - | Сущ. в с. Родниковка |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 3 | Сущ. в с. Родниковка |
| Кладбище | га | 0,24 | - | Сущ. в с. Родниковка |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | - | Сущ. в с. Родниковка |

Проектом предложено строительство магазина, торговой площадью 60м2, включающего предприятие общественного питания (кафе на 8 посадочных мест) в северной части проектируемого квартала. Территория данного объекта оборудована открытыми автостоянками индивидуального транспорта.

Учреждения и предприятия обслуживания с. Родниковка размещены из расчета обеспечения жителей села услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено в районном центре Киргиз-Мияки. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Свободные от застройки и покрытий места участка засеваются посадкой деревьев и кустарников, газоны засеваются многолетними травами (без внесения чернозема).

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ запроектирована в соответствии с классификацией, предусмотренной генеральным планом и техническими условиями и с учетом сложившейся улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Согласно ранее разработанного генерального плана сельского поселения Миякинский сельсовет уровень автомобилизации принят на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Таким образом, общее количество автомобилей на расчетный срок проектируемого квартала составит: 0,2х350= 70 машино-мест.

Открытые автостоянки размещены на приобъектных стоянках у здания магазина всего в количестве 4 места.

Организация общественного транспорта

Структура улично-дорожной сети отредактирована с учетом проектных решений.  Проектом предусмотрена организация движения общественного транспорта по улицам в жилой застройке проектируемого района.

Организация пешеходного движения

На проектируемой территории в соответствии с нормативной документацией предусмотрено устройство пешеходных дорожек шириной 1,2 м.

На участках пути движения пешеходов с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограниченной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

Запроектированные улицы и тротуары составляют цельную систему пешеходных связей, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении независимо от транспортного движения.

1.7.6. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных  групп населения по проектируемой территории с учетом требований действующих нормативов.

На участках пути движения посетителей с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограничительной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8 м. Пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках запроектированы по следующим параметрам – продольный уклон – 5%. Поперечный уклон – 1-2%. Съезд с тротуара предусмотрен с увеличением продольного уклона до 10 % на протяжении 10 м. Полоса движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках предусмотрена с левой стороны на полосе пешеходного движения.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

При выполнении благоустройства, в том числе сопряжения тротуаров и внутриквартальных проездов, необходимо руководствоваться нормативными требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.  Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

Таким образом, проектом предусмотрены все условия безопасного пути движения к местам целевого посещения, а главное удобство и комфорт среды для инвалидов и маломобильных  групп населения.

1.8 Технико-экономические показатели

Таблица 5 Технико-экономические показатели

| п/п | Показатель | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га | 15,0 | 15,0 |
|  | - жилых зон | га | - | 7,4 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | - | 0,12 |
|  | - рекреационных зон | га | - | 5,68 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1,8 |
|  | -участки вне квартального значения | га | - | - |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел | - | 0,20 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 13,3 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ. площ. домов | - | 5,40 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общ. площ. домов | - | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м2 общ. площ. домов | - | 5,40 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 7 |
| 4.2 | Начальная школа | мест | - | - |
| 4.3 | Общеобразовательная школа | мест | - | 29 |
| 4.4 | Аптеки | объект | - | - |
| 4.5 | Предприятий розничной торговли | м2 торг.площ. | - | 60,0 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос.мест | - | 8 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | - | 1 |
| 4.8 | Отделение банка | объект | - | - |
| 4.9 | Отделение связи | объект | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 2,2 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 2,2 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 1,8 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест |  | 4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения - временного хранения | маш.-мест маш.-мест |  | - 4 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/сут. |  | 0,040 |
| 6.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 1.8 |
| 6.3 | Водоотведение - всего | тыс.м3/сут. |  | 0,038 |
| 6.4 | Протяженность сетей канализации | км |  | - |
| 6.5 | Ожидаемые электрические нагрузки | тыс.кВт ч/год |  | 190,0 |
| 6.6 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | - |
| 6.7 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 2.2 |
| 6.8 | Расход газа | нм3/ч |  | 320,0 |
| 6.9 | Протяженность газопровода низкого давления | тыс.м |  |  |
| 6.10 | Протяженность газопровода среднего давления | тыс.м |  | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Количество твердых коммунальных отходов | тыс.тонн/год |  | 0,041 |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Негативное воздействие намечаемых к строительству объектов на природные системы складывается от системы обеспечения жизнедеятельности (образование отходов, бытовые стоки), а также от автотранспорта, предприятий обслуживания и торговли.

Предлагаемые в проекте мероприятия по охране окружающей среды направлены на снижение и предупреждение негативного воздействия на природные системы.

Мероприятия по охране окружающей среды решаются архитектурно-планировочными, техническими и организационными методами.

2.1 Характеристика поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

По территории Миякинского сельского совета протекают следующие реки:

- р. Киргиз-Мияки, её притоки – р. Чишма, р. Булат, р. Баллыелга, р. Сарафанка, р. Ташишмя.

На территории района имеется сотни прудов для хозяйственных нужд.

Болота, подлежащие сохранению в естественном состоянии - Серям, Хади-Сам, Баязитово – I, II, III, Сябра – I, II.

Территория Миякинского района находится в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Подземные воды содержаться почти во всех стратиграфических горизонтах от протерозойского до четвертичного возраста. Для целей водоснабжения часто используются воды 12-ти водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах артезианских бассейнов основными являются горизонты в четвертичных (аллювиальных) и пермских (карбонатных и терригенных-карбонатных) образованиях.

На территории проектируемого квартала водные объекты отсутствуют.

2.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

2.3 Охрана земель

В целях снижения отрицательного воздействия на состояние земельных ресурсов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строгое соблюдение границ территории земельного участка и всех принятых проектных решений;

- использование исправной строительно-монтажной техники;

- осуществление заправки техники ГСМ на стационарных автозаправочных станциях;

- оснащение участков производства работ инвентарными контейнерами для строительных и бытовых отходов;

- сбор и регулярный вывоз всех образующихся строительных и бытовых отходов;

- транспортировка и хранение сыпучих материалов исключительно в герметичных контейнерах.

В части охраны окружающей среды  одной из наиболее приоритетных задач является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и хранения отходов. Согласно № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасны для окружающей среды.

Подрядчик должен постоянно содержать место строительства под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза. Строительный мусор должен храниться только в специально отведенных местах размещения отходов. Точно также, отходы при производстве земляных работ должны правильно храниться во время проведения работ, чтобы не было опасности попадания их в водоемы под действием дождя или поверхностного стока, а также во избежание пылеобразования в сухие периоды. До начала производства работ должны быть согласованы места размещения отходов строительства. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасной транспортировки и размещения всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды в любом отношении, или ущербу для здоровья людей или животных. Запрещен сброс любых неочищенных стоков и отходов в поверхностные водоемы или на окружающий ландшафт.

Утилизацию отходов следует производить на полигон ТКО специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору и утилизации отходов. Сжигание отходов запрещено!

Относящиеся к малоопасному классу (4 и 5 класс опасности) строительный отходы и строительный мусор, которые невозможно использовать повторно, а также бытовые отходы, образующиеся в ходе строительства, временно хранятся в специально отведенных местах в закрытых контейнерах, расположенных на территории строительных площадок.

По мере накопления они вывозятся на полигон ТКО.

2.4. Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

В период строительства в атмосферный воздух загрязняющие вещества могут выделяться при следующих процессах:

- при использовании сварочного агрегата;

- при покрасочных работах;

- при работе двигателей строительно-монтажной техники;

- при погрузо-разгрузочных работах.

В целях снижения загрязнения атмосферы при работе строительных машин оксидами углерода, оксидами азота и сажей, согласно Постановления Правительства РФ № 83 от 6.02.2002 г. «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие технических нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» рекомендуются следующие мероприятия:

проводить регулярные проверки автотранспорта на соответствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

в рабочих механизмах отрегулировать систему питания форсунок;

применять  специальные присадки к топливу;

по возможности переводить двигатели на газовое питание.

Весь парк машин и механизмов должен находиться в исправном состоянии, соответствовать требованиям государственных стандартов на соответствующие типы машин и эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и правилами эксплуатации.

Заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта и мобильных строительных машин должна производиться на производственной базе, остальные строительные машины и механизмы    должны     заправляться   на    месте   производства    работ  с  помощью  топливозаправщика  с соблюдением мероприятий, обеспечивающих сохранность окружающей среды от загрязнения. Допускается использовать топливо, прошедшее соответствующую сертификацию.

2.5  Шумовое воздействие

При производстве строительных работ шум является основным фактором физического воздействия. Источниками шума при производстве строительных работ являются движущиеся части строительных машин и механизмов, работающие двигатели автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы. Учитывая, что шумовое загрязнение пространства на период строительства объекта не является постоянным, а ограничено сроками строительства, можно считать его условно допустимыми при выполнении ряда мероприятий:

- производство строительных работ с применением машин и механизмов с уровнем шума выше 65 дБА будет осуществляться только в дневное время с 9-00 до 17-00;

- необходим регулярный технический осмотр и регулировка работы машин и механизмов;

- ограничение зоны складирования строительных материалов и размещение производственных бытовок для рабочих пределами отвода земельного участка.

Санитарными нормами установлен  максимальный уровень шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала тракторов, строительно-дорожных машин и других аналогичных машин - 80 дБА.

Шум, создаваемый в процессе строительства, образуется локальными различными источниками разной звуковой мощности. Наиболее мощные строительные машины и механизмы, используемые при работах по строительству корпуса, имеют следующие предельные значения уровня шума:

бульдозер - 82-91 дБА;

экскаватор - 85-92 дБА;

автосамосвалы - 90 дБА.

При наличии нескольких источников суммарный уровень шума определяется путем увеличения уровня шума от максимального источника на определенную величину, характеризующую разность между большим значением и последующим.

Технологическая схема организации строительных работ должна иметь рассредоточенный линейный характер, чтоб увеличение предельных значений уровня шума от машин не превышало санитарных норм.

3 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

3.1 Схема планировочной организации земельного участка.

3.1.1 Общие сведения об улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть проектируемого жилого района представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для  движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. Геометрические параметры поперечного профиля проектируемых дорог назначены согласно СНиП 2.07.01-89*.

Улицы запроектированы из условия оптимального, удобного и бесперебойного обеспечения транспортной связью кварталов жилого района.

Экспликация улиц и проездов представлена в таблице №6.

Таблица 6 Экспликация улиц и проездов

| Классификация улиц | Показатель, м | Ширина в красных линиях/от красных линий до оси дорог, м |
| --- | --- | --- |
| Улица 1 | 240 | -/12,5 |
| Улица 2 | 270 | 25,0/12,5 |
| Улица 3 | 370 | -/12,5 |
| Улица 4 | 360 | 25,0/12,5 |
| Улица 5 | 360 | 25,0/12,5 |
| Проезд 1 | 120 | -/12,5 |
| Проезд 2 | 120 | -/12,5 |
| Проезд 3 | 240 | 20,0/10,0 |
| Проезд 4 | 300 | -/12,5 |

Проект на строительство улично-дорожной сети предусматривает следующие мероприятия: отсыпка земляного полотна; строительство искусственных сооружений; перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода; устройство дорожной одежды; укрепительные работы и обстановка дороги по нормативам для улиц в жилой застройке.

При разработке данного раздела предусмотрены мероприятия, направленные на снижение стоимости строительства и уменьшения воздействия на окружающую среду:

Снятие почвенно-растительного грунта с полосы отвода, в пределах красных линий со складированием его в штабели и вывозом для дальнейшего использования при укрепительных работах, рекультивации временно занятых земель и засыпки пониженных мест;

Устройство дорожной одежды;

Расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направления линий стекания поверхностных вод;

Устройство водопропускных труб, для пропуска паводковых и ливневых вод под проезжей частью улиц и исключающих заболачивание прилегающей территории;

Перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода.

3.1.2. План улично-дорожной сети.

Привязка начала и конца улиц, а также пересечения осей дорог на примыканиях и пересечениях выполнена в системе координат МСК-02.

Водоотвод обеспечен естественным уклоном местности, при необходимости устанавливаются водопропускные трубы. Положение водопропускных труб в плане показано условно.

3.1.3. Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

Концепция использования существующего ландшафта, а также мероприятия по озеленению и благоустройству отведенной для освоения территории, настоящим проектом планировки соответствует принятым ранее решениям генерального плана..

В создании гармоничной застройки жилого района важная роль принадлежит ландшафту. Территория, отведенная под освоение,  имеет ровный спокойный рельеф, лишена насаждений. По западной и северной стороне участок ограничен лесным массивом.

Активную роль в обогащении архитектурного облика застройки района  призвана играть растительность - деревья, кустарники, цветы, трава, все размещенные в районе зеленые насаждения, независимо от их функционального назначения.  Все они  используются для формирования окружающей человека среды, обогащения архитектурно-планировочной композиции застройки.

Зеленые участки в жилых массивах призваны сделать среду обитания местных жителей более комфортной.

Вдоль дороги муниципального значения производится посадка смешанных пород деревьев трехгодовалых согласно принятому поперечному профилю. Посадка кустарника производится траншейным способом.

Остатки почвенно-растительного грунта могут использоваться для засыпки пониженных мест на территории участков проектируемого квартала, либо вывозятся по решения заказчика.

В композиции зеленых насаждений рекомендуется использовать сочетание разнообразных растений (учесть на последующих стадиях проектирования), компонуя из них объектные элементы.

3.1.4. Инженерная защита от грунтовых и поверхностных вод

Назначение  выполняемых мероприятий  -  предотвращение негативного влияния от поверхностных и грунтовых вод на жилые дома проектируемого жилого района,  залесенные  земли  и  сельхозугодия. Основным источником затопления является поверхностный сток, который аккумулируется в естественных понижениях рельефа, искусственно образованных емкостях, что приводит к подпитке и подъему уровня грунтовых вод. Во время весеннего снеготаяния, а также после летне-осенних дождей часть территории подвергается затоплению поверхностными водами. Характер и продолжительность затопления зависит от водности лет. Вода затапливает кюветы автодорог, естественные понижения рельефа. Затоплению поверхностными водами подвергаются жилые дома, хозяйственные постройки, коммуникации. В результате непосредственного затопления поверхностными водами сооружения приходят в негодность, разрушаются.

Для организации инженерной защиты от подтопления и затопления необходимо выполнить отвод поверхностных вод с территории проектируемого квартала путем строительства нагорных канав, водоотводных каналов и сооружений на них.

3.1.5. Инженерные сети

Инженерные сети запроектированы как единое наземное и подземное комплексное хозяйство с учетом общего планировочного решения жилого района и взаимной увязкой сетей.

Выбор способа прокладки инженерных сетей производится с учетом технологических, строительных и эксплуатационных требований и затрат.

Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимые в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и ПУЭ.

Для более рационального размещения коммуникаций с занятием или минимальных площадей территории составлена Схема объектов инженерного обеспечения. М1:500 (лист 7 графической части раздела).

Подробное описание прокладки инженерных сетей приведено в п. 4 ниже по разделу.

4 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

4.1 Сети водоснабжения и водоотведения

Основание для разработки проекта и общие данные.

Раздел «Наружные сети водоснабжения и канализации» разработаны с учетом справки  о технической возможности выданная ООО «Мияки-коммунальный сервис» от 01.12.2016 №120  и выполнен в составе проекта планировки и проекта межевания  с. Родниковка сельского поселения Миякинский сельсовет МР Миякинский район Республика Башкортостан.

Проектные решения выполнены в соответствии с проектными решениями генерального плана и с учетом требований

СП31.13330.2012   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети.»

СП 8.13130.2009     «Источники  наружного противопожарного водоснабжения.»

Перечень нормативных документов, используемых для проектирования

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009    Источники наружного противопожарного водоснабжения.

- СП 10.13130.2009  Внутренний противопожарный водопровод.

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети».

-  СНиП 3.02.01-87* «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».

Общие сведения

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на их применение.

Проектными решениями предусмотрено строительство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, который бы обеспечил стабильную подачу воды для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд населения, и сетей системы хозяйственно-бытовой канализации.

Трассы проектируемых сетей  запроектированы по улицам.

Диаметры трубопроводов приняты расчетом, исходя из условия обеспечения требуемого расчетного максимального часового расхода.

Расчетные расходы воды. Требуемые напоры

Количество и состав водопотребителей приняты в соответствии с  данными по межеванию.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по отдельным категориям граждан приняты по таблице №1. СП31.13330.2012   в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках –   потабл.3 прим.1.  Расходы воды на нужды административно-бытовых и социально-культурных учреждений принят по прил.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице №1 СП 8.13130.2009, на внутреннее пожаротушение - по таблицам №1  СП 10.13130.2009.

Суммарные расходы воды на водопотребление проектируемой части территории приведены в   таблице № 7.

При определении максимальных расчетных расходов было принято:

водопотребление на полив приусадебных участков в два срока – утром и вечером в течение трех часов, улиц и зеленых насаждений – в течение рабочего дня, интенсивность отбора в эти периоды принята равномерной. смотри табл.№11 (приложение расчеты.)

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/сек (при количестве одновременных пожаров     - 1 шт.).

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1струя -2,5 л/сек.( для детского сада.  смотри табл.№3 (приложение расчеты.)

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды  и обеспечивается  из городской сети водопровода.

Свободные напоры в разводящей сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 5.11 СП 31.13330.2012 и составляют 14,0 м (для двухэтажной застройки).

Минимальный свободный напор в наружной сети при пожаротушении принят 10,0 м.

Максимальный суточный расход составляет  -  24,2 м³/сут.

С учетом пожаротушения                                 - 888,2 м3/сут

Максимальный часовой расход составляет     -   4,24 м³/ч.

С учетом пожаротушения                                 -  40,24 м3/ час

Средний суточный расход составляет              - 22,0 м³/сут.

Технико–экономическая характеристика проектируемых водопроводных сетей

Технико-экономические показатели проектируемого водовода                                                                                                            Таблица 7

| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| Протяженность | км | 1,8 |
| Материал труб |  | полиэтилен ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (преим.) |
| Диаметр /протяженность | мм /км | 160х9,5 / 1,8 |
| Пропускная способность | м3\ч (л/с) | 84,69 |
| Назначение |  | транспорт требуемого количества питьевой воды жителям села; - обеспечение необходимого расхода (10,0 л/сек) при тушение пожара |
| Способ прокладки | Способ | - траншейный |

Принципиальные проектные  решения

Данным проектом предусмотрено строительство уличных водопроводов для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения поселка и транспорта требуемого количества воды на случай возможного пожара. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- водоснабжение квартала предусмотреть от водонапорной башни БР-25, расположенной 30 м западнее от перекрестка ул. Молодежная –ул. Южная;

- в месте врезки установить колодец из железобетонных колец d 1500 мм.

- прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17.6 питьевая ГОСТ 18599-2001 от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам;

-   установка  9 шт  пожарных гидрантов в проектируемых водопроводных   колодцах;

- в узловых точках улиц установить колодцы из ж/б колец d 1500 мм;

- в водопроводных колодцах установить запорно-регулирующую арматуру d 110 мм;

- ремонтных участков;

Водопроводы прокладывается преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17.6, питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

Защитные футляры при пересечении стенок водопроводных колодцев  прокладываются из стальных электросварных труб  Ø273х6,0 и Ø426х7,0 по ГОСТ 10704-91* из стали марки 3 сп группы В.

При прокладке под проезжей частью улиц водопроводные трубы укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см, сверху засыпаются песком на толщину 30 см, далее до верха траншеи предусмотрена засыпка ПГС.

В переломных точках трассы предусмотрена установка воздушных клапанов комбинированного действия марки «D-040P Barak». Воздушные клапаны служат для выпуска и впуска воздуха на водоводах, позволяют в работающих водопроводах избежать гидравлических ударов и уменьшения пропускной способности. При заполнении водоводов водой (в пусковой период или после ремонтных работ) воздух удаляется через автоматические клапаны, а при больших расходах воздуха – при помощи специально установленных для этих целей задвижек, которые вручную открываются перед заполнением трубопроводов, и также вручную закрываются после заполнения водовода водой. В некоторых случаях возникает необходимость впуска воздуха в трубопровод, например, при образовании  вакуума во время разрыва трубопровода в пониженных его участках, при случайном закрывании задвижки в верхнем конце водовода, при разрыве сплошности потока в водоводе, при выключении электроэнергии и остановке насосной станции.

Водопроводные колодцы выполнены из сборного железобетона по типовому проекту  901-09-11.84*.

Люки колодцев и камер, размещаемых на незастроенных территориях или газонах, приняты выше отметки земли на 0,2 м с обваловкой горловин колодцев минеральным грунтом на ширину по верху 0,7 м.

Обеспечение сохранности  действующих коммуникаций

Земляные работы по вскрытию существующего газопровода следует производить механизированным способом только до отметки на 0,5 м выше верха трубопровода, дальнейшую разработку производить только вручную без применения ударных инструментов, в присутствии представителей организаций владельцев пересекаемых коммуникаций.

Защита трубопроводов от коррозии

Для исключения коррозийных процессов водопровод и канализация прокладывается преимущественно их полиэтиленовых труб.

Для пассивной защиты стальных участков водопроводов от почвенной коррозии проектом  предусматривается изоляция «весьма усиленного» типа битумно-полимерная по ГОСТ 9.602-2005.

Произвести контроль сплошности и толщины изоляционного покрытия неразрушающими методами контроля согласно СНиП 3.05.04-85*.

Монтаж. Сварка и испытание  трубопроводов

Монтаж, сварку  и испытание трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети водоснабжения канализации и сооружения на них».

Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-монтажной организацией в два этапа:

первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации.

Участки водовода, проложенные в футлярах методом бестраншейной прокладки, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляр  до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

Величина испытательного давления на герметичность для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний должна составлять 1,6 МПа.

Проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов производить неразрушающим радиографическим (рентгено- или гаммаграфическим)  методом контроля по ГОСТ 7512—82.

Сварочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, ВСН 006-89, РД 558-97 и «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ».

Таблица 8

| Наименование потребителей | Кол-во жителей,чел | Норма водопотребления, л/сут. чел | Средний суточный расход, м3/сут | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мах.коэфф. сут. неравном. | мах. сут. расход, м3/сут | коэфф. часов. неравном. | макс. часовой расход, м3/ч | макс. секундный расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома с водопроводом, ваннами с газовыми водонагревателями | 200 | 100,00 | 20,0 | 1,10 | 22 | 4,2 | 3,85 | 1,07 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 2,0 | 1,1 | 2,2 |  | 0,39 | 0,11 |
| Всего: |  |  | 22 |  | 24,2 |  | 4,235 | 1,18 |
| Пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| Внутреннее пожаротушение1х2,5л/с |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 11,18 |

4.2 Электроснабжение.

Электроснабжение  проектируемого квартала с. Родниковка  Республики Башкортостан   предусмотрено выполнить  от шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Киргиз-Мияки» по ВЛ-10кВ Ф-6.  В  объёмы  проекта  по  настоящему  разделу  входит:

1)  определение  расчётной  мощности;

2)  выбор  количества,  мощности  и  места  расположения  трансформаторных  подстанций;

3)  нанесение  трасс  ВЛ-10 кВ.

Схема  электроснабжения  подстанций  принята  радиальная  на  первую  очередь  строительства  и  кольцевая  на  расчётный  срок  для  наиболее  ответственных  потребителей.

Для  распределения  электроэнергии  на  напряжение  0,38 кВ  предусмотрена  установка трансформаторных  подстанций.  В  жилой  и  административной  зонах  к  установке приняты  подстанции  киоскового  типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в  соответствии  с проектами  новых зданий и сооружений,  по паспортным данным типовых проектов  и  на  основании  СП 42.133330-2010  « Градостроительство, планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», СП31 -110 – 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и адм. зданий».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кв определяются по СП31 -110 – 2003г.,  а общественных и коммунальных потребителей – по  ранее разработанным  новым проектам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием  самонесущих  изолированных проводов  СИП    на железобетонных опорах по  серии  Арх. №Л56-97  и, частично, кабельными,  проложенными  в  траншее  на  глубине  0,7 метра  от поверхности  земли.

Молниезащита  жилых,  общественных  и  производственных  зданий  должна  обеспечить  безопасность  населения  и  пожарную  безопасность.

Здания  и  сооружения,  расположенные  в  жилом  районе,  должны  иметь  устройства  молниезащиты,  соответствующие  III  категории.

Способ  защиты,  а  также  перечень  зданий  и  сооружений,  подлежащих  защите  от прямых  ударов  молнии,  следует  определять  в  соответствии  с  РД34.21.122-87 «Инструкция  по  устройству  молниезащиты  зданий  и  сооружений» и  СО 153 -34.21.122 – 2003г.

4.3.Телефонизация,  цифровое телевидение и высокоскоростной доступ  в Интернет.

В проекте намечается  организация комплексных средств  связи на 1 очередь строительства и на  расчетный срок.

Потребность в средствах  связи принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.  Потребность  в  связи  жилого  сектора  определяется  по  желанию  хозяев  квартир  жилых  домов.

Для обеспечения  квартала комплексной связью ПАО «Башинформсвязь» имеет  высокую  степень готовности в зоне застройки вышеуказанных микрорайонов и готово  подключиться к  работам по устройству сетей связи на указанной территории.

Предусматривается  оборудование комплексной  связью  всех  общественных и жилых зданий.

Сеть комплексной связи выполняется путем строительства кабельной канализации от существующего кабельного колодца,  расположенного вдоль дороги муниципального значения. Потребность  в оборудовании комплексной связью  по   проектируемому кварталу сведено  в  таблицу №10.

Таблица 9 Ожидаемые электрические нагрузки  по    кварталу  (кВт)

| №№ п/п | Населенный пункт | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жил. коммун. сектор | с/х произ-во | Прочие потре- бители | Итого | жил. ком-мун. сектор | с/х произ-во | Прочие потре- бители | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектируемый квартал | - | --- | --- | - | 336 | --- | 12 | 348 |

Таблица 10  Расчет потребности в оборудовании комплексной  связью.

| №№ п/п | Населенный пункт | Численность населения | Потребность (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва | расчетный срок | Точек подключения комплексной связи |  |
|  |  |  |  | 1-ая очер. стр-ва | расч. срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проектируемый квартал | - | 200 | 1 | 1 |  |  |

4.4. Газоснабжение

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

-Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

-СП 62.13330.2011 актуализированная редакция к СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования»

- «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г  №870)

Настоящим проектным решением генплана предусматривается развитие нового квартала с. Родниковка сельского поселения Миякинский сельсовет МР Миякинский район  Республики Башкортостан. Максимальный годовой расход газа  на проектируемый квартал с  учетом расхода на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение  для жилых домов, общественных и административных зданий   принят 53 000м3.

Согласно письму ОАО «Газпром Газораспределение Уфа» №ГРО /28-2-13401 от 29.11.2016 г. технологическое подключение проектируемого квартала осуществляется от газопровода среднего давления диам.102 мм по ул. Молодежная. Максимальная нагрузка в точке подключения – 60 000 м3/час.

Исходя из этого диктуется необходимость размещения  ГРП (ПГБ) для снижения давления газа со среднего  Р=0,3МПа  на низкое Р=0,003МПа. Производительность ГРП (ПГБ), типы газового оборудования, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

5 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта.

В соответствии со ст.48 №123-ФЗ от 22.07.2008г. целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

В соответствии со ст.49 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. исключение условий образования горючей среды обеспечивается несколькими из следующих способов:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве;

- ограничение массы и объема горючих веществ и материалов;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов;

- изоляция горючей среды от источников зажигания.

В соответствии со ст. 50 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. исключение условий образования в горючей среде источников зажигания достигается несколькими из нижеследующих способов:

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

- применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами.

Данным проектом предусмотрены следующие решения, направленные на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара:

- планировочными решениями генерального плана площадок, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, проектируемых сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

- проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники.

Пожаротушение до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами.

5.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками обеспечивающих пожарную безопасность объектов строительства.

Проектом не предусматривается строительство зданий, сооружений и наружных установок обеспечивающих пожарную безопасность объектов строительства.

Нормативными документами в области пожарной безопасности («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.08. г.; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») требования к противопожарным расстояниям для проектируемых объектов не предъявляются.

Минимальная глубина прокладки принята проектом 1,35 м. Расстояние до верха футляра при прокладке под проектируемой автодорогой составляет 1,4 м. На футлярах при переходе через автодорогу предусмотрены контрольный трубки.

5.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице №1 СП 8.13130.2009, на внутреннее пожаротушение - по таблице №1  СП 10.13130.2009. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/сек (при количестве одновременных пожаров- 1 шт.).

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды  и обеспечивается  из сети водопровода.

Проектируемый водопровод выполнен из полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001 от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам; Водопроводы прокладывается преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17–160х9,5, 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

В соответствии с требованиями п.8.6 СП 8.13130.2009 проектируемые пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2.5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

В соответствии с требованиями п. 8.7 СП 8.13130. 2009 проектируемые пожарные гидранты  устанавливаются в колодцах.

Решения по определению проездов и подъездов для пожарной техники. Проезд к зданиям возможен по проектируемым проездам с твердым покрытием. Проектируемые проезды имеют двустороннее движение общей шириной проезжей части не менее 6,0 м, шириной дороги с учетом п. 8.7 СП 4.13130.2013 (включен тротуар) не менее 7,0 м, что удовлетворяет требованиям п. 8.6. СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов в соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013 рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

5.4.Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Подразделения пожарной охраны, в зоне которых находятся проектируемые объекты, должны быть обеспечены всеми необходимыми видами количествами и количествами пожарной техники и оборудованием, средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений пожарной охраны во время пожара.

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара достигается сочетанием комплекса технических и организационных мероприятий, основными из которых являются:

-объекты и сооружения выполнены с учетом незаваливаемости подъездных путей и дорог;

- для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения подразделений пожарной охраны к проектируемому объекту возможно использование проектируемых подъездных дорог с твердым покрытием, отвечающие требованиям раздела 8 СП 4.13130.2013;

- конструкция дорожной одежды проездов в соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013 рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей;

- планировка площадок и расположения проектируемых объектов обеспечивает возможность проезда пожарных машин.

Подразделения пожарной охраны, в зоне выезда которых находится проектируемый объект, обеспечены всеми необходимыми видами и количествами пожарной техники, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений пожарной охраны во время пожара (специальные термозащитные костюмы, пожарные каски, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения).

Проектом не предусматривается строительство зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок, также не предусматривается строительство зданий, сооружений, помещений и  оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, а также организация технических систем противопожарной защиты (автоматических установок  пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты).

5.5 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной опасности строительных конструкций.

Проектируемые автодороги имеют следующие конструктивные решения:

а) проезжей части:

- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси, толщиной 20 см;

- устройство основания из фракционированного щебня с расклинцовкой, толщиной 15 см. Применяется щебень фракции 40-70 мм, марки М600. Расклинцовка производится щебнем фракции 10-20 мм;

- устройство нижнего слоя покрытия из горячей, пористой, крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 6 см;

- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки III, толщиной 5 см.

Б) тротуаров:

- устройство гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см.

- устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки III, толщиной 5 см.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена  установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

5.6 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Данным проектом предусмотрены следующие решения, направленные на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара:

- планировочными решениями генерального плана площадок, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, существующих сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

- проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники на существующей площадке.

Пожаротушение по прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами.

5.7 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта.

Общие требования пожарной безопасности устанавливают:

- Федеральный закон№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении работ с момента принятия участка работ возлагается в целом на руководителя строительной организации. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.

На участке производства работ запрещается:

- курить, разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву;

- применять для освещения взрывопожароопасных производственных объектов факелы, спички, свечи, керосиновые фонари, костры и другие источники открытого огня;

- на территориях объектов и в охранной зоне устраивать свалки горючих отходов;

- применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями и пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.

При привлечении сторонней подрядной организации к проведению огневых, газоопасных объектах издается совместный приказ филиала и подрядной организации, в котором назначаются руководящие работники и ИТР эксплуатирующей организации, обязанные утверждать наряды-допуски, ответственные за организацию и безопасное производство работ, обязанные выдавать наряды-допуски и допускать к работам, ответственные за подготовку работ,  а также ИТР подрядной организации, ответственные а проведение работ и лица, обязанные проводить анализ воздушной среды.

Выдавать наряд-допуск, проводить подготовку объекта к проведению работ и допускать к работам обязан начальник структурного подразделения или лицо, его замещающее.

ИТР сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии филиала с участием представителя Ростехнадзора и выдачей протокола. Эта обязанность подрядчика должна быть включена в особые условия договора подряда. К проведению огневых работ разрешается допускать лиц (сварщиков, газорезчиков и т.п.), прошедших специальную подготовку и имеющих квалификационные удостоверения и талон по технике пожарной безопасности.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения  и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций.

Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах (далее – работ), в том числе и в аварийных случаях разрешается только после оформления наряда-допуска. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время ( за исключением аварийных случаев).

На предприятиях должны быть разработаны инструкции по безопасному ведению огневых работ с учетом специфики производств и местных условий. К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности. Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда-допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются огневые работы, и утвержденного техническим руководителем предприятия (главным инженерном) или его заместителем по производству или начальником производства.

Проведение огневых работ при строительстве осуществляется согласно предварительно составленных и утвержденных ППР.

Служебно-бытовые и производственно-складские помещения (вагон-домики), территория расположения указанных помещений обеспечиваются первичными средствами пожаротушения: пожарный инструмент, пожарный инвентарь, ручные огнетушители.

В дополнение к ним на территории, занимаемой служебно-бытовыми и производственно-складскими помещениями, в летний период устанавливаются бочки с водой из расчета одной бочки на 500-600м2 площади застройки. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.002-97 «Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования» бочки для хранения воды должны иметь вместимость не менее 0,2 м3 и укомплектовываться ведром.

На месте производства работ необходимо организовать пожарный пост, который должен быть оснащен огнетушителями ОП (ОУ)-10 – 10 шт. или ОП(ОУ)-50 – 2 шт., ящиком с песком (V=1 м3), ломами, лопатами, топорами, кошмой или асбестовым полотном 2*2 м– 2 шт. На месте производства работ приказом по эксплуатирующей или подрядной организации из числа работающих должен создаваться боевой расчет ДПД с распределением обязанностей согласно утвержденному табелю.

Для размещения огнетушителей, багров, топоров и лопат на территории строительных площадок изготавливаются пожарные щиты, которые располагаются на видных и легкодоступных местах.

Конструкция ящика для песка должна быть удобной для извлечения песка  и исключать в него попадание осадков. Ящик должен укомплектовываться совковой лопатой. Для предупреждения комкования песок перед засыпкой в ящик должен просушиваться и просеиваться.

Асбестовую ткань (кошму, войлок) следует хранить в металлических футлярах с крышками. Огнетушители, ящики для песка, бачки для воды, ведра, ручки для лопат и топоров, футляры для асбестового волокна окрашиваются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

Промасленный либо пропитанный дизельным топливом, бензином или иными горючими жидкостями обтирочный материал собирается в специальную металлическую тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышками. По окончании рабочей смены тара с использованным обтирочным материалом должна транспортироваться на специально отведенную площадку.

Заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами должна проводиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности.

Расчет пожарных рисков при выполнении обязательных требований пожарной безопасности согласно Постановлению Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 и статье 6 ч. 3»технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. не требуется.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания разработан на основании нормативных документов:

-СНиП 11.04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утвержденной  постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002г.№150);

-Градостроительный кодекс Российской Федерации, одобренный Советом Федерации 29.12.2004г  № 190-ФЗ.

6.1. План межевания территории

Выполнен на топографической основе М 1:500, где указаны:

-границы территории межевания с координатами поворотных точек;

-земельные участки;

-здания и сооружения (существующие и проектируемые).

Проект  межевания  проектируемой территории осуществляется  в  целях  установления  границ  проектируемого  земельного  участка,  оценки  изъятия  земельного  участка.

На плане межевания территории обозначены границы и поворотные точки на границах участка, а также проектный номер земельного участка.

Разработка проекта межевания предусмотрена с учётом фактически сложившихся имущественных комплексов объектов  недвижимости и обеспечения условий эксплуатации объектов.

При разработке проекта межевания на проектируемом участке для обеспечения беспрепятственного использования участка инженерных сетей  и территорий общего пользования,  а  также  общественных  проездов необходимо принимать публичные сервитуты (на проектируемой территории публичные сервитуты отсутствуют).

3.2. Обоснование проектных решений по межеванию территории.

Согласно Ст.43 Градостроительного кодекса РФ, проект межевания территории разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке территорий в границах установленных красных линий.

Проект разработан с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков.

Границы проектируемых земельных участков установлены в соответствии с функциональным назначением территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая подходы к ним.

6.3. Разбивочный план межевания территории

Выполнен на топографической основе М 1:500, на котором указаны границы территории межевания с координатами поворотных точек.

С учетом существующих, строящихся и проектируемых капитальных объектов проектом сформированы земельные участки для их эксплуатации, а также предусмотрены земельные участки общего пользования для общественных проездов и пешеходных проходов, а также функциональных площадок для группы жилых домов и озеленение общего пользования.

Координаты поворотных точек границ формируемых земельных участков

Таблица 11

| Номер квартала | Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 501009,86 | 1285146,65 |
|  | 2 | 531027,55 | 1285260,16 |
|  | 3 | 530937,63 | 1285274,17 |
|  | 4 | 530916,44 | 1285138,21 |
| 2 | 1 | 530890,78 | 1285135,89 |
|  | 2 | 530904,79 | 1285225,80 |
|  | 3 | 530741,42 | 1285251,27 |
|  | 4 | 530707,68 | 1285164,43 |
| 3 | 1 | 530908,64 | 1285250,51 |
|  | 2 | 530922,66 | 1285340,42 |
|  | 3 | 530784,38 | 1285361,97 |
|  | 4 | 530750,74 | 1285275,12 |
| 4 | 1 | 530678,45 | 1285278,28 |
|  | 2 | 530721,19 | 1285365,12 |
|  | 3 | 530568,61 | 1285392,82 |
|  | 4 | 530554,60 | 1285302,90 |
| 5 | 1 | 530678,45 | 1285167,58 |
|  | 2 | 530721,19 | 1285254,42 |
|  | 3 | 530568,61 | 1285278,21 |
|  | 4 | 530554,60 | 1285188,29 |
| 6 | 1 | 530746,19 | 1285099,39 |
|  | 2 | 530751,33 | 1285132,33 |
|  | 3 | 530550,75 | 1285163,59 |
|  | 4 | 530544,12 | 1285121,10 |
|  | 5 | 530719,62 | 1285093,75 |