Глава 1. Общая часть

  - Основания для разработки проекта

Проект планировки и проект межевания выполнен на основании:

- договора № __ от __.__.__г., заключенного между______;

- постановления Главы сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ № __ от __.__.____ г.;

-технического задания на разработку градостроительной документации (приложение к Договору №__________.).

1.2. Исходные данные для проектирования

При разработке проекта планировки и межевания учтены положения проектов:

- Градостроительной документации «Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», утвержденной решением Совета № 3725 от 26.02.2016 г.

- «Генерального плана сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», разработанного ООО «Сельпроект» в 2012 году.

- «Правил землепользования и застройки с. Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», утвержденных решением Комиссии Совета муниципального района Миякинский район по организации и проведению публичных слушаний № 1 от 19.02.2010 г.

  - Общие положения

Проект планировки и проект межевания территории с. Киргиз-Мияки по ул. Шоссейная разработан с целью размещения объекта – административно-торгового здания.

По заданию на проектирование осуществляется установление границ земельных участков, на которых расположены существующие объекты недвижимости и проектируемый объект застройки.

Согласно статьи 41 п.4 Градостроительного кодекса РФ разделение проектируемой территории производится из условия наличия подъездов, подходов к каждому земельному участку и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости. Согласно статьи 43 п.4 Градостроительного кодекса размеры земельных участков в границах застроенной территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

1.4. Размещение элемента планировочной структуры на территории

населенного пункта

Планировочная зона: Центр;

Площадь участка по границам проекта планировки и межевания территории – 0,069 га.

Границы участка: принять согласно схеме размещения объекта по координатным точкам. Участок ограничен с запада ул. Шоссейной, с востока и севера территорией МСШ №1, с юга – территорией сущ. торгового здания.

Кадастровые номера кварталов, граничащих с проектируемой территорией: 02:40:090407:2503 (МСШ №1) и 02:40:090407:670 (сущ. магазин).

1.5.Существующее положение

Проект планировки и межевания территории по ул. Шоссейная в с. Киргиз-Мияки разрабатывается в условиях сложившейся планировочной структуры селитебной территории села Киргиз-Мияки.

Территория проектирования расположена в центральной части села в зоне общественно-деловой застройки. Проектируемая территория имеет хорошие транспортные и пешеходные связи с центром села по улицам Шоссейная и Ленина.

Рельеф проектируемого участка относительно ровный и имеет перепады отметок по высоте до 0,58 метра. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 238,3 м до 238,88 м.

Геологическое строение территории рассматривается с учетом влияния геологических условий на интенсивность развития экзогенных процессов, прежде всего карста.

Проектируемая территория в геоморфологическом отношении относится к Бугульминско-Белебеевской возвышенности и к Общему сырту Русской равнины.

Естественным основанием фундаментов являются светло- коричневые суглинки, которые по степени просадочности относятся ко 2 категории.

Допускаемое напряжение 1,8кг/см2.

1.6. Характеристика территории проектирования

Характеристика условий строительства:

Сельское поселение Миякинский сельсовет по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района – умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерной особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм всех метеоэлементов: температуры, влажности воздуха, атмосферных осадков, давления, ветров, облачности и т.д. Климат характеризуется следующими основными данными: среднегодовое количество осадков 365-428 мм, максимальная скорость ветра 7,0 м/с, продолжительность туманов за год 54,8 часа.

Погода зимой характеризуется сильными устойчивыми морозами и метелями (5-14 дней в месяц), средняя многолетняя температура зимой 15-20°С (минимальная 40°С), Нормативная глубина промерзания почвы-1,8 м. Наиболее неблагоприятными погодными условиями являются сильные морозы и снежные заносы

Весна (апрель-май) прохладная, короткая, снежный покров сходит к середине апреля, к концу мая устанавливается теплая, ясная погода.

Лето (июнь-август) теплое, осадки неустойчивые, выпадают в виде ливневых и моросящих дождей (10-14 дней с осадками в месяц, в том числе 4-11 дней с грозой).

Продолжительность зимы от 158 до 166 дней, весны от 51 до 58 дней, лета от 84 до 97 дней, осени от 64 до 68 дней.

Преобладает южное и юго-западное направление ветров.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1.Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -42

обеспеченностью 0,92 -40

2.Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -38

обеспеченностью 0,92 -35

3.Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -22ºС

4.Абсолютная минимальная температура воздуха -45ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,9ºС

6.Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 160/-9,4

<8 208/-6,3

<10 223/-5,3

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79%

8.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 74%

9.Количество осадков за ноябрь-март 121мм

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 13/17

СВ 2/5

В 2/3

ЮВ 11/9

Ю 44/31

ЮЗ 18/16

З 6/11

СЗ 5/8

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с

С 4,8

СВ 4,1

В 6,5

ЮВ 5,2

Ю 4,9

ЮЗ 6,1

З 4,3

СЗ 5,0

12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 152см

раз в 50 лет 207см

Климатические параметры теплого периода года

1.Барометрическое давление 1003,5гПа

2.Температура воздуха, ºС

обеспеченностью 0,99 +28,4

обеспеченностью 0,98 +26,8

обеспеченностью 0,96 +24,9

обеспеченностью 0,95 +24,2

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +27,5ºС

4.Абсолютная максимальная температура воздуха +40ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 68%

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 53%

8.Количество осадков за апрель-октябрь 299мм

9.Суточный максимум осадков 48мм

10.Средняя продолжительность охладительного периода 57 день

11.Средняя температура охладительного периода 19,3ºС

12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0 м/с

13.Среднее число дней с росой за год 60.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

Таблица 1

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | -14,2 | -13,6 | -6,7 | 5,0 | 13,6 | 18,4 | 20,0 | 17,6 | 11,6 | 3,7 | -4,7 | -11,0 | 3,3 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Таблица 2

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Глава 2. Проект планировки территории

2.1. Схема современного использования территории

Выполнена на топографической основе М 1:500, на которой указаны:

-существующие капитальные и не капитальные здания;

-граница проектирования.

Перечень существующих земельных участков рядом с проектируемым участком смотреть в таблице 1.

Таблица 1.

| Кадастровый номер участка | Адрес объекта недвижимости | Разрешенное использование | Площадь, земельного участка кв.м | Форма собственности | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:40:090407:2503 | Ул.Шоссейная, д 7 | Для размещения объектов образования | 26 266,0 |  | - |
| 02:40:090407:670 | Ул.Шоссейная, д 5/3 | Для размещения магазина | 56,0 |  |  |
| 02:40:090407:625 | Ул.Шоссейная, д 15/1 | Для размещения и обслуживания киоска | 9 |  |  |
| 02:40:090407:18 | Ул.Шоссейная, вл 5/1 | Почтовый киоск | 7 |  |  |

2.2. Проектные решения

2.2.1. Функциональное зонирование.

При определении функциональных зон для проектирования использована схема утвержденной проектной документации по планировке данной территории.

Архитектурно-планировочное решение определялось следующими положениями:

Увязка проектных решений с ранее произведенными отводами под проектирование и строительство объектов.

Достижение технико-экономических параметров планировочных решений определенных на предыдущих стадиях разработки территории.

Учет сложных геологических процессов на территории проектирования.

Создание выразительной панорамы застройки.

2.2.2. Архитектурные решения

Проектируемый участок представляет собой территорию, застроенную зданиями торгового назначения. Здание административно-торгового здания предусматривается 2-этажным. Архитектурно-планировочное решение увязывается со сложившейся застройкой.

2.2.3. Благоустройство и озеленение.

Территория проектируемого участка находится в центральной части с. Киргиз-Мияки. Принимая во внимание сложившуюся систему застройки, проектируемая территория обеспечена сложившейся системой озеленения, представленной сформированными группами взрослых зеленых насаждений. При этом размещение вновь проектируемого здания, элементов инженерной инфраструктуры и обустройства территории не требует сноса деревьев, т.к. проектируемый участок расположен на месте подлежащих сносу киосков.

2.3. Параметры систем транспортного обслуживания

Территория проектируемого участка расположена на участке со сложившейся улично-дорожной сетью и транспортным обслуживанием. Проектом сохранена сложившаяся структура транспортного и пешеходного движения по ул. Шоссейная.

2.4. Формирование среды жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках не менее 1,5 с учётом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ 50602.

Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, по которым возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышают 5%

Поперечный уклон пути движения 1-2%

Высота бордюров по краям пешеходных путей на принята не менее 0,05м. Организован съезд для инвалидных  колясок  с  тротуаров  на  проезжую  часть  в  местах  их  пересечений.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0.04м в соответствии с требованиями п.3.4 СНиП 35-01-2001

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов применяются твёрдые покрытия, не допускающие скольжение и не препятствующие  передвижению МГН на креслах-колясках.

В здании предусмотрен как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.

Конструктивные размеры и оформление пандуса соответствует нормативным требованиям. Площадки перед входом в здание имеют твёрдое покрытие, входные узлы защищёны от атмосферных осадков. Габариты зон перед входом в здания, тамбуров приняты с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски.

При выполнении благоустройства необходимо руководствоваться нормативными требованиями СНиП 35-01-2001#S "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и сводами правил: #M12291 1200023318СП 35-101-2001#S "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"; #M12291 1200023324СП 35-102-2001#S "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам". #M12291 1200023339

2.5. Схема организации рельефа

Вертикальная планировка участка выполнена с учетом сформировавшегося рельефа застраиваемой территории на основании существующих и проектных отметок, исходя из необходимости максимального сохранения существующего рельефа. Перепад рельефа по проектируемому участку составляет около 0,58 м. Водоотвод ливневых и талых вод запроектирован по лоткам проездов в существующую ливневую канализацию.

Увязка естественного рельефа с условиями проектируемой застройки обеспечивается за счет подсыпки грунта.

2.6. Инженерное обеспечение

Проект наружных сетей планировки и межевания участка по ул. Шоссейная в с. Киргиз-Мияки, выполнен на основании:

- задания на проектирование;

- справки №20 от 30.01.17 г. ООО «Мияки-коммунальный сервис».

- справки №2 от 31.01.17 г. ОАО «Газпромгазораспределение Уфа» в г. Стерлитамак.

- согласованной схемы присоединения к электрическим сетям.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для общественных зданий – по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение

- общественные здания объемом до 5 тыс. м3 – 10 л/сек,

Расчетное количество пожаров – 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3.

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных резервуаров расположенных в пожарном депо ПЧ-88, ГУ "16 ОФПС по РБ" по адресу ул. Губайдуллина, 117 в радиусе не менее 200 в соответствии с требованиями  СП 10.13130-2009.

пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями  СП 31.13130-2012*.

Электроснабжение — централизованное, с подключением к существующим блочным трансформаторным подстанциям, согласно техусловий соответствующей организации.

Теплоснабжение – отопительный электрический котел.

Проект планировки и проект межевания необходимо согласовать со всеми инженерными службами, в том числе ГУ МЧС.

Глава 3.  Проект межевания территории

Проект межевания разработан на основании нормативных документов:

-СНиП 11.04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утвержденной  постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002г.№150);

-Градостроительный кодекс Российской Федерации, одобренный Советом Федерации 29.12.2004г  № 190-ФЗ.

Опорный план выполнен на топографической основе в М 1:500.

3.1. План межевания территории

Выполнен на топографической основе М 1:500, где указаны:

-границы территории межевания с координатами поворотных точек;

-земельные участки;

Проект межевания проектируемой территории осуществляется в целях установления границ проектируемого земельного участка, оценки изъятия земельного участка.

На плане межевания территории обозначены границы и поворотные точки на границах участка, а также проектный номер земельного участка.

Разработка проекта межевания предусмотрена с учётом фактически сложившихся имущественных комплексов объектов недвижимости и обеспечения условий эксплуатации объектов.

3.2. Обоснование проектных решений по межеванию территории.

Согласно ст.43 Градостроительного кодекса РФ, проект межевания территории разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке территорий в границах установленных красных линий.

Проект разработан с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков.

Границы проектируемого земельного участка установлены в соответствии с функциональным назначением территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая подходы к ним.

3.3. Разбивочный план межевания территории

Выполнен на топографической основе М 1:500, на котором указаны границы территории межевания с координатами поворотных точек.

С учетом существующих, строящихся и проектируемых капитальных объектов проектом сформирован земельный участок для размещения административно-торгового здания.

Таблица по разбивочному плану межевания территории остановочного павильона приведена ниже.

Ведомость разбивочного плана межевания территории

административно-торгового здания

Таблица 2.

| № Участ. | Назначение участка | Площадь, кв. м. | № координатной точки | Координата по Х | Координата по У | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 Для размещения административно-торгового здания | 60,79 | П1 | 535 508,61 | 1 284 951,40 | - |
|  |  | П2 | 535 509,28 | 1 284 957,99 | - |
|  |  | П3 | 535 500,42 | 1 284 958,89 | - |
|  |  | П4 | 535 499,70 | 1 284 951,93 | - |
|  |  | П5 | 535 500,40 | 1 284 951,89 |  |
|  |  | П6 | 535 504,48 | 1 284 951,62 |  |
|  |  | П7 | 535 505,28 | 1 284 951,58 |  |

3.4. План границ земельных участков с оценкой изъятия земель

План выполнен на топографической основе М 1:500. На нем нанесены проектируемый земельный участок с учетом изъятия или присоединения существующих земельных участков в пользу проектируемого земельного участка. Земельные участки изъятия и присоединения приведены в таблице 3.

Ведомость образования земельных участков

Таблица 3.

| Номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, м2 | Номер кадастрового квартала, из части которого образуется земельный участок | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 60,79 | 02:40:090407:2503 02:40:090407:625 02:40:090407:18 | Для размещения административно-торгового здания |
| Итого: | 60,79 |  |  |

Глава 3. Технико-экономические показатели

Таблица 4.

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в границах территории разработки проекта планировки и проекта межевания | га | 0,0069 |
| 2 | Площадь образуемого земельного участка | га | 0.0061 |
| 3 | Площадь проектируемого здания | м2 | 38,92 |
| 4 | Площадь застройки | м2 | 34,67 |
| 5 | Строительный объем проектируемого здания | м3 | 253 |
| 6 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - |
| 7 | Площадь твердых покрытий | га | 0,0028 |
| 8 | Количество парковок, всего | шт. | - |