Содержание тома

| Стадия ПП | ОСНОВНАЯ часть |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документов | Стр. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульный лист |  |
|  | Содержание | 1 |
|  | Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории: |  |
| 1. | Общая часть | 2 |
| 2. | Архитектурно-планировочное решение | 2 |
| 3. | Санитарно-защитные и охранные зоны | 3 |
| 4. | Функционально-планировочный баланс территории | 3 |
| 5. | Транспортная инфраструктура | 4 |
| 6. | Решения по инженерному оборудованию. | 4 |
| 7. | Организация рельефа. Благоустройство. | 4 |
| 8. | Природоохранные и санитарно-эпидемиологические мероприятия | 5 |
|  | Графический материал |  |
|  | Схема планировочной организации территории. М 1:300; Чертёж линий обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. М 1:300; 3. Чертёж границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства. М 1:300. |  |

- Общая часть

«Проект планировки территории в административных границах сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, объект по адресу: c.Киргиз-Мияки, ул.Ленина, д.42, разработан на основании:

- Постановления главы Администрации сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан №319 от 22.08.2019;

-         Отчета об инженерно-геодезических изысканиях выполненный ООО «Атлас» № 104-ИГДИ-19;

-          Договора на выполнение проектных работ №88/2019 от 09.09.2019 г.

При разработке проекта были проанализированы и использованы материалы ранее выполненных проектов:

- градостроительная документация «Генеральный план сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», утвержденный Решением Совета сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан № 253 от 18.09.2019;

- градостроительная документация «Правила землепользования и застройки сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан», утвержденные Решением Совета сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан № 254 от 18.09.2018.

Проект разработан на топографической основе М 1:500.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

- Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная организация территории выполнена с учётом  структуры существующего рельефа и конфигурации землеотвода.

Категория земель – жилая зона «Ж-1».

Проектом предусмотрено уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами 02:40:090407:609 и  02:40:090407:16.

#### Планировочные решения продиктованы следующими факторами:

#### - предлагаемыми транспортными связями и транспортными решениями согласно разработанному генеральному плану;

#### - существующие инженерные коммуникации проходящие по территории проектируемого участка.

Функциональное зонирование представлено:

1. объектами торговли;

2. зоной объектов общего пользования;

3. зоной коммунальных объектов;

4. рекреационной зоной;

- Функционально-планировочный баланс территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория проектирования | кв.м | 1590,80 |
| 2 | Существующие участки | шт. | 6 |
| 4 | Участок для размещения объектов торговли | шт/кв.м | 2/105,65 |

5. Транспортная инфраструктура

Проектом предусмотрена единая система транспорта в увязке с планировочной структурой села, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами

В пределах красных линий все элементы дорог предоставляются для общественного пользования.

Окончательное местоположение инженерных коммуникаций, озеленения, благоустройства и других элементов поперечного профиля должны быть решены при проектировании улиц на стадии Р.

6. Решения по инженерному оборудованию

Проектом планируется размещение на территории проектируемого участка следующие системы инженерного обеспечения:

- Теплоснабжение - отдельно стоящих зданий и сооружений предусмотрено от автономных теплоисточников;

- Электроснабжение - проектом предусмотрено электроснабжение от существующей ТП. Строительство новых трансформаторных подстанции не предусмотрено.

-   Водоснабжение – проектом предусмотрено централизованное водоснабжение.

Окончательное местоположение инженерных коммуникаций, озеленения, благоустройства и других элементов поперечного профиля должны быть решены при проектировании на последующих стадиях.

7. Организация рельефа, благоустройство

Организация рельефа

Уклон рельефа участка в границах землеотвода с запада на восток. Абсолютные отметки рельефа в границах благоустройства изменяются в пределах 241,63 -243,34 м.

Проектный рельеф участка определяется существующим рельефом и должен обеспечить допустимые уклоны, безопасные для движения пешеходов, автотранспорта и поверхностный водоотвод.

Для создания нормальных и безопасных условий движения пешеходов и транспорта значение продольных уклонов принять в интервале 0,0004 – 0,030, а поперечный уклон 0,020.

Вокруг зданий выполнить отмостку шириной 1,0 м и уклоном 0,01.

Для рационального использования избыточного грунта (из-под устройства фундаментов, устройства автомобильных проездов, пешеходных дорожек, автостоянок, прокладки подземных инженерных сетей) его сохраняют в отвале на прилегающей

территории, применяют для устройства газонов, планировки территории, излишки вывозятся. Газоны проектируются с одним уклоном по всей поверхности и устраиваются при помощи насыпи по всей площади.

Благоустройство и озеленение

Благоустройство проектной территории включает в себя устройство твёрдого асфальтобетонного покрытия для подъезда к каждому отдельному земельному участку и организацию рельефа с удобными транспортными и пешеходными связями.

Озеленение территории производится с целью создания благоприятных микроклиматических и санитарно-гигиенических условий для жизнедеятельности людей и решается устройством газонов с высадкой на них кустарников. Ассортимент растений подбирается по биологическим, декоративным, градостроительным особенностям, соответствующим данному климатическому району.

8. Природоохранные и санитарно-эпидемиологические мероприятия

- сокращение расходов воды на технологические нужды за счёт внедрения передовых технологий;

- своевременная очистка канализационных сетей и очистных сооружений от осадков, замена фильтрующих материалов.

- утилизация и регулярный вывоз промышленных и бытовых отходов - по договору с обслуживающей организацией.

# Text boxes

изм.

Изм.

изм.

лист

Лист

лист

№ докум.

№ докум.

№ докум.

Подп.

Подпись

Подп.

Дата

Дата

Дата

Лист

Лист

1

1

88/2019-ППТ(У).ПЗ

01-13/НБ.12-ППТ.СП

01-13/НБ.12-ППТ.СП

Разраб.

Михайлова

ГИП

ГАП

Ахметдинова

Бычков

Состав проекта

Лит.

Листов

ООО АБ «Проект+»

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

Лист

2

88/2019-ППТ(У).ПЗ

01-13/НБ.12-ППТ.СП

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

Лист

88/2019-ППТ(У).ПЗ

01-13/НБ.12-ППТ.СП

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

Лист

4

88/2018-ППТ(У).ПЗ

01-13/НБ.12-ППТ.СП

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

Лист

88/2019-ППТ(У).ПЗ

01-13/НБ.12-ППТ.СП