| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Глава VI. Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка.

4.1. Инженерная подготовка территории.

Схема инженерной подготовки проектируемой территории выполнена на съемке масштаба 1:2000, с сечением сплошных горизонталей через 0,5м.

Поверхность рельефа относительно ровная. Высотные отметки земли изменяются в пределах 260,0 - 263,0 м .

Основная территория проектирования, ограниченна улицами Школьная, Коммунальная и существующей застройкой.

Проектом инженерной подготовки территории предлагается подсыпка территории с учетом водоотвода поверхностных вод, которая осуществляется по внутриквартальным проездам на основные улицы ограничивающий микрорайон, с выпуском ливневых вод ниже на рельеф.

4.2. Вертикальная планировка территории.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстоянием между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят – 3 тысячные, максимальный – 41 тысячных.

4.3. Рекомендации по перенесению проекта в натуру.

К проекту планировки, выполнен геодезический расчет красных линий, по красным линиям улиц даны координаты точек, азимуты, радиусы и длины линий, в масштабе 1:2000.

Все данные приведены на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий».

Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально по данным чертежа.

Таблица координат точек красных линий, длин красных линий и дирекционных углов.

| №№ | Координаты | Длина | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х | у |  |  |
| 1 | 534044,72 | 1284445,38 | 125,55 | 88°38'24" |
| 2 | 534047,70 | 1284570,90 | 118,94 | 88°57'53" |
| 3 | 534049,85 | 1284689,82 | 48,45 | 148°22'01" |
| 4 | 534008,60 | 1284715,23 | 19,42 | 161°48'38" |
| 5 | 533990,15 | 1284721,29 | 98,81 | 167°47'36" |
| 6 | 533893,57 | 1284742,19 | 292,15 | 268°40'22" |
| 7 | 533886,80 | 1284450,12 | 157,99 | 358°17'01" |